## Slide 1
Uporaba fotografije v sodnomedicinski stroki
Prof. Thomas Wenzel
Notes: 1

## Slide 2
Finančna podpora
Projekt je sofinancirala Evropska komisija. Ta objava odraža izključno mnenja avtorja, zato Komisija ne odgovarja za uporabo podatkov, vsebovanih v njej.
Notes: 2

## Slide 3
Avtorske pravice
Pričujoče delo je avtorsko zavarovano pod licenco
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Za podrobnejše podatke obiščite: http:// creativecommons.org
Notes: 3

## Slide 4: Opomba
Na naslednjih straneh so predstavljeni "vsakdanji" primeri z dejanskimi žrtvami mučenja.
Tehnična kakovost ni optimalna; uporabljena oprema je enostavna in cenovno ugodna, s čimer odražamo dejanske delovne pogoje.
Zato da smo lahko uporabili fotografije, ki jih boste videli v tej predstavitvi, smo od žrtev pridobili pisno soglasje.

## Slide 5: Fotografija v sodnomedicinski stroki - Primer št. 1
Oglejte si sliko na naslednji strani, ki je bila posneta v času evidentiranja žrtve mučenja.
Vzemite si čas.
Razmislite: kaj je bilo storjeno pravilno in kaj bi lahko izboljšali?
Notes: Opomba: Prostovoljno soglasje bolnika in zdravnika za uporabo te fotografije je pridobljeno.

## Slide 6
Notes: Opomba: Posebno ravnilo, ki ga vidite na fotografiji, je zagotovila družba IRCT Copenhagen (www.irct.org). Naročite ga pri njih.

## Slide 7
Brazgotina (rez od mačete, star 7 let)
Ravnilo za določitev velikosti in barve
Pomembni podatki: ime; rojstni datum, dan in kraj, kjer je bila posneta fotografija posneta
Notes: Opomba: Posebno ravnilo, ki ga vidite na fotografiji je zagotovila družba IRCT Copenhagen (www.irct.org). Naročite ga pri njih.

## Slide 8: Ocenite
 | 1 -6 | Kaj bi lahko izboljšali?
Kakovost fotografije: |  | 
Pomembni podatki (lokacija, čas, številka dosjeja): |  | 
Kvalifikatorji (standardna barvna lestvica, standardno ravnilo): |  | 
Meta podatki, ki so na voljo (resolucija, avtor, fotoaparat, (hitrost zaklopa, če je smiselno), zaslonka, GPS podatki, če so na voljo) |  | 
Notes: Meta podatki so "inherentni" podatki, kot je resolucija (število pikslov, ki pomenijo velikost slike). Poseben sistem za ohranjanje dokazov znotraj sodnomedicinske stroke preprečuje nedovoljeno spreminjanje dokazov.
Nadaljnje branje:
1.
Marin N, Buszka JM. Alternate Light Source Imaging: Forensic Photography Techniques. Anderson Publishing; 2013.
2.
Blitzer HL, Jacobia J. Forensic Digital Imaging and Photography. 1st Aufl. Anderson Publishing; 2001.
3.
Calderwood A. Forensic Photography. Anderson Publishing; 2005.
4.
Duckworth JE. Forensic Photography Techniques. Charles C Thomas Pub Ltd; 1983.

## Slide 9: Primeri rešitev
 |  | Kaj bi lahko izboljšali?
Kakovost fotografije: |  | Uporaba obročne bliskavice/dodatne luči, stojala
Pomembni podatki (lokacija, čas, številka dosjeja): |  | Številka dosjeja in fotografije, ime izpraševalca Dodajte v elektronski obliki (pozor: zadnja možnost lahko ogrozi nepristranskost)
Kvalifikatorji (standardna barvna lestvica, standardno ravnilo): |  | Ravnilo bi lahko držali bližje in bolj vzporedno
Meta podatki, ki so na voljo (resolucija, avtor, fotoaparat ,(hitrost zaklopa, če je smiselno), zaslonka, GPS podatki, če so na voljo) |  | Lahko bi še kaj dodali

## Slide 10: Pripomočki
Odvisno od okolja, kjer poteka fotografiranje, lahko boljše rezultate dosežete z uporabo obročne bliskavice ali odbojnika
- fotografija ne sme vsebovati preveč senc ali biti brez kontrastov.
Kakovost fotografije lahko izboljšate, če ustrezno izberete barvo ozadja in prikrijete nepomembne predmete (s pomočjo rjuhe ali lista papirja).

## Slide 11: Pripomočki
Posebna ravnila in lestvice, ki se uporabljajo v sodnomedicinski stroki
Če nimate na voljo nobenega drugega pripomočka, lahko uporabite kakršen koli predmet z natančno opredeljeno velikostjo in barvo.
Posebna ravnila - na voljo so npr. tudi pri družbi IRCT (www.irct.org) - so na voljo v različnih oblikah, tudi v obliki črke L, ki olajša merjenje dvodimenzionalnih ran.

## Slide 12: Pripomočki v okviru IP in projekta ARTIP
V prilogi k Istanbulskemu protokolu je na voljo shema telesa, s pomočjo katere lahko locirate poškodbe in jih povežete s posnetimi fotografijami.
Uporabite pa lahko tudi pripomočke (obrazec za evidentiranje fotografij, časovni potek, preprosto ravnilo), ki so na voljo v zbirki pripomočkov, nastalih v okviru projekta ARTIP.

## Slide 13: Primer št. 2
Natančno poglejte spodnjo fotografijo.
Razmislite o sledečem: - s čim bi lahko bile narejene te brazgotine (1,2,3)? - kako je storilec najverjetneje uporabil pripomoček, s katerim je zadal rano?

## Slide 14: Primer št. 2
1
2
3

## Slide 15: Razlaga primera št. 2
Brazgotine, ki so nastale po tem, ko je žrtev padla na tla, in sicer z mačeto.
Čas: približno 8 let, preden je bila posneta fotografija

## Slide 16: Primer št. 2 - nadaljevanje
Razmislite o sledečem: Kako bi lahko razložili močno brazgotinjenje in drugačen videz brazgotine št. 3?

## Slide 17: Primer št. 2 - nadaljevanje

## Slide 18: Primer št. 2 - nadaljevanje
Razlaga: Medtem ko imata rana št. 1 in št. 2 gladke robove, je opaziti pri rani št. 3, da je mačeta zdrsnila, zaradi česar je za sabo pustila grdo raztrganino na koži s poškodovanim tkivom. Rano so najprej enostavno oskrbeli z obvezami, saj drugega zdravljenja ni bilo na voljo. V evropski državi, ki je sprejela žrtev, so opravili operativni poseg, da bi preprečili pretirano brazgotinjenje. Glede na zapis v zdravstvenem kartonu žrtve, je bila operacija opravljena nekaj let pred preiskavo.

## Slide 19: Primer št. 2 - nadaljevanje
Razmislite o sledečem: Kateri so naslednji koraki pri preiskavi?

## Slide 20: Primer št. 2 - nadaljevanje
Razlaga:
Nevrološki pregled, ki pokaže morebitne poškodbe živčnega sistema.
Magnetna resonanca, s katero se preverijo znaki tope poškodbe glave, nevropsihološko testiranje.
Ultrazvok, s katerim se pregledajo poškodbe tkiva.
Scintigrafija skeleta (če ta vrsta preiskave ni na voljo, se lahko opravi rentgen), da se preverijo morebitne poškodbe kosti.
Notes: Topa poškodba, nepenetrantnapoškodba glave lahko celo v mili obliki povzroči trajne simptome, ki spominjajo na posttravmatsko stresno motnjo. Opazne so težave s spanjem, omotica, vrtoglavica, razdražljivost, utrujenost, težave s koncentracijo in spominom
(glejte tudi 1. Williams WH, Potter S, Ryland H. Mild traumatic brain injury and Postconcussion Syndrome: a neuropsychological perspective. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. Oktober 2010;81(10):1116–22.)
V zvezi s scintigrafijo skeleta glejte tudi
Mirzaei S, Knoll P, Lipp RW, Wenzel T, Koriska K, Köhn H. Bone scintigraphy in screening of torture survivors. Lancet. 19. September 1998;352(9132):949–51.

## Slide 21: Primer št. 2 - nadaljevanje
Razmislite o sledečem: - magnetna resonanca možganov za razliko od nevrološkega pregleda ni razkrila patoloških znakov.
- scintigrafija skeleta je pokazala povečano aktivnost na spodnji desni golenici in levi desni mečnici. Ali si ti rezultati nasprotujejo? Kakšna interpretacija je možna?

## Slide 22: Primer št. 2 - nadaljevanje
Vse vrste nasilja nimajo za posledico tope poškodbe glave in/ali sprememb, opaznih pri preiskavi z magnetno resonanco.
Medtem ko lahko preiskava z magnetno resonanco pripelje do lažno negativnega rezultata (kar pa ne drži v našem primeru), pa je mogoče tudi, da rezultati po 8-ih letih niso več vidni.
Tako rezultati niso v nasprotju s poročilom ali rezultati scintigrafije skeleta.

## Slide 23: Primer št. 2 - nadaljevanje
Razmislite tudi o sledečem: oseba lahko pomeša spomine, ali poda nasprotujoče si izjave tudi zaradi posttravmatske stresne motnje.
Notes: To si na sodišču z lahkoto razlagajo narobe, kjer nasprotujoče si izjave velikokrat razumejo kot znak neveredostojnosti.

## Slide 24: Primer št. 2 - nadaljevanje
Nadaljnje ugotovitve v predstavljenem primeru:
Posttravmatska stresna motnja, travmatični spomini in nočne more, povezane z napadom z mačeto; travmatični spomini na družinske člane, ki so jih ubili
Huda depresija, ponavljajoča
Simptomi so se začeli pojavljati po dogodku; v družini ni predhodne anamneze anksioznosti ali motenj razpoloženja

## Slide 25: Povzetek
"Najboljše možne" fotografije so pomemben del preiskave.
Pravilo št. 1: Tudi najbolj preprosta fotografija je boljša, kot če fotografije sploh ni.
Pravilo št. 2: Strokovni ali tudi improvizirani pripomočki in dobro evidentiranje podatkov na fotografijah lahko znatno izboljša rezultate preiskave.

## Slide 26: Povzetek
Dobro evidentirani podatki predstavljajo integrirano zbirko podatkov na osnovi interdisciplinarnega pristopa.
Različne vidike in ugotovitve je potrebno gledati v kontekstu z različnimi ugotovitvami in pripovedjo (poročilom stranke).